Дом здравља „Др Бошко Вребалов“

Зрењанин, Светосавска 31

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка бр. ЈН ОП 13/17

јавна набавка радова у отвореном поступку

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Зрењанин, септембар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ОП 13/17,  дел.број Одлуке ОП 02-278 од 28.09.2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ОП 02-279 од 28.09.2017.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у отвореном поступку –ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

ЈН бр. 13/17

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| III | Техничка документација и планови |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Критеријуми за доделу уговора |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

Свака страна конкурсне документације је означена редним бројем. Конкурсна документација садржи укупно 63 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ОП 13/17 су радови –Текуће одржавање објеката

ОРН: грађевински радови 45000000,фасадни радови 45443000,грађевинска столарија 44220000.

2. Партије

Јавна набавка је обликована по партијама

Партија 1 – Радови у здравственој станици у Стајићеву

Партија 2 – Радови у здравственој станици у Јанковом Мосту

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

4. Контакт (лице или служба)

Стручно лице: Миомир Нотарош ,дипл.инж.арх.063/646-647,

Одсек за јавне набавке

тел/факс: 023/563-020 лок. 105

Е - mail адреса: nabavke@dzzrenjanin.rs

5. Достављање и отварање понуда

-Рок за достављање понуда: 30.10.2017. године до 9 часова

-Јавно отварање понуда: 30.10.2017. године у 10.00 часова, у просторијама Одсека за јавне набавке , ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 2 у Зрењанину

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Радови на текућем одржавању објеката у здравственој станици у Стајићеву и Јанковом Мосту.

Радови у здравственој станици у Стајићеву обухватају:

- Демонтажу и рушење

- Грађевинске радове

- Грађевинску столарију

- Молерско фарбарске радове

- Фасадерске радове

Радови у здравственој станици у Јанковом мосту обухватају:

- Демонтажу и рушење

- Грађевинске радове

- Грађевинску столарију

- Молерско фарбарске радове

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.

Приликом примопредаје извршених радова сачиниће се записник.Уколико Наручилац констатује да радови нису у складу са закљученим уговором,Наручилац има право да захтева од Понуђача да исте исправи односно отклони у оптималном року у зависности од врсте радова.

Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 године.

Понуђач је дужан да радове на текућем одржавању објеката врши у свему према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла,као и да употребљава материјал одговарајућег квалитета,а све у складу са прописаним техничким захтевима Наручиоца.

За време извођења радова извођач је дужан да спречи да се услед непажње својих радника оштете већ изведене друге врсте радова других извођача. У противном,извођач је обевазан да надокнади Наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима.

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све  потребне мере заштите  у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Јединичном ценом треба обухватити:

-сав рад и материјал

-узимање свих мера и обрачун радова

-коришћење машина,алата и опреме

-сав спољни и унутрашњи транспорт

-израду,монтажу и пренос лаких покретних скела

-чишћење свих површина и градилишта од отпадака који су проистекли извођењем радова

-мере заштите других радова

Опис предметних радова, карактеристике и количина, дати су у табеларном приказу (Образац 2) који чини саставни део конкурсне документације.

DZ "Dr Boško Vrebalov", Zrenjanin

Zdravstvena stanica Stajićevo

Toze Markovića br. 22, Stajićevo

| Poz. | O p i s r a d o v a | mera | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
| 1.1. | Pažljiva demontaža jednostrukih drvеnih prozora. Demontirane prozore sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih prozora. |  |  |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 65x65cm | kom | 2 |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 155x137cm | kom | 6 |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 320x137cm | kom | 2 |  |  |
| 1.2. | Pažljiva demontaža dvokrilnih drvеnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom i bočnim svetlarnikom. Demontirana vrata sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 35+190+35x275cm | kom | 1 |  |  |
| 1.3. | Pažljiva demontaža dvokrilnih drvrnih vrata na tavanu, na spoljnjem delu dvorišnog zabatnog zida. Demontirana vrata sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 140x200cm | kom | 1 |  |  |
| 1.4. | Pažljiva demontaža drvenih krila vrata, koja se ponovo ugrađuju i izbijanje drvenog starog ragastoa koji se zamenjuje. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se krilo vrata ne ošteti. Krilo vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, a ragasto i šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |
|  | - vrata sa nadsvetlom dim. 75x205cm | kom | 2 |  |  |
| 1.5. | Struganje "španskog" zida do maltera. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² sastruganih zidova. | m² | 483.00 |  |  |
| 1.6. | Ručni utovar i odvoz šuta, zemlje i demontiranih prozora i vrata, sa gradilišne deponije. Utovariti šut, zemlju i prozore na kamion i odvesti na najbližu . |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 6.30 |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora i vrata. | kom | 14 |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | Zaziđivanje otvora prozora u zidu šupljim blokovima dimenzija 19x19x25cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 25cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² zazidanog otvora. | m² | 4.52 |  |  |
| 2.2. | Malterisanje produžnim malterom novih zidova, spolja i unutra, u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2cm. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja" |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² malterisanih zidova. | m² | 15.04 |  |  |
| 2.3. | Preko sastruganih i očišćenih zidova naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađenih zidova. | m² | 483.00 |  |  |
| 2.4. | Obrada unutrašnjih i spoljnih špaletni. Popuniti zazor između štoka prozora ili vrata postojeće špaletne purpenom. Nakon 24 sata odstraniti višak purpene i na mestima većih oštećenja obraditi produžnim malterom. Naneti sloj građevinskog lepka, postaviti na ivice ugaonu zaštitnu PVC lajsnu sa mrežicom, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. Obradu unutrašnjih i spoljnih špaletni iskazati zajedno jednom cenom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m obrađenih špaletni. | m | 70.52 |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka i postavljanje zastakljenih PVC prozora u svemu prema postojećim izgledima. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom ili odgovarajuće, vulkanizovanom na uglovima. Okov okretno-nagibni i boja stolarije, po izboru projektanta. Prozor zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm ispunjenim u međuprostoru argonom (Ar) i dihtovati EPDM gumom. Ugraditi mrežicu za komarce i prozorske daske, unutra i spolja. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih prozora. |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 155x137cm | kom | 8 |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 65x65cm | kom | 2 |  |  |
| 3.2. | Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata sa nadsvetlom i dva bočna svetlarnika, u svemu prema izgledu postojećih vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot ili odgovarajuće, niskoemisionim staklom d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 35+190+35x275cm | kom | 1 |  |  |
| 3.3. | Izrada i postavljanje metalnih vrata za tavan. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila min 40x40mm, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom debljine min. 1mm. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |
|  | - dvokrilna vrata dim. 140x200cm | kom | 1 |  |  |
| 3.4. | Izrada i postavljanje drvenih vrata sa ugradnjom postojećih drvenih demontiranih krila vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče ili odgovarajuće u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma ili odgovarajuće, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i bojiti sadolinom dva sloja i završno sadolin lakom u tonu po izboru investitora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |
|  | - jednokrilna vrata dim. 75x205cm | kom | 2 |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1. | Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti iizvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 680.00 |  |  |
| 4.2. | Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, u beloj boji. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 680.00 |  |  |
| 5. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1. | Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine minimum 8 cm, mase 16-20 kg/m³, sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča nanet sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² izvedene fasade. | m² | 420.00 |  |  |
| 5.2. | Bojenje demit fasade disperzionom bojom. Pre bojenja fasadne površine preći šmirglom i opajati, a zatim grundirati podlogom. Disperzivnu boju naneti u dva premaza na fasadu. Razmak između prvog i drugog premaza po uputstvu proizvođača boje. Ivice različitih tonova izvući precizno. Površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obrada i ton boje u skladu sa postojećom fasadom. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene površine. | m² | 420.00 |  |  |

DZ "Dr Boško Vrebalov", Zrenjanin

Zdravstvena stanica Jankov Most

Zemljoradnička br. 7, Jankov Most

| Poz. | O p i s r a d o v a | mera | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
| 1.1. | Pažljiva demontaža dvostrukih drvrnih prozora. Demontirane prozore sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora. |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 120x236cm | kom | 4 |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetklm dim. 95x196cm | kom | 2 |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 60x90cm | kom | 2 |  |  |
|  | - giter prozor, dvokrilno otvaranje dim. 230x175cm | kom | 2 |  |  |
| 1.2. | Pažljiva demontaža krila PVC vrata, koja se ponovo ugrađuju i izbijanje drvenog starog ragastoa sa nadsvetlom koji se zammenjuje. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se krilo vrata ne ošteti. Krilo vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, a ragasto i šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu vrata. |  |  |  |  |
|  | - vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 2 |  |  |
| 1.3. | Obijanje dotrajalog maltera sa vlažnih delova zida do minimalne visine 80cm, sa čišćenjem fuga dubine 2cm. Sav šut utovariti i preneti na gradilišnu deponiju. Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 105.00 |  |  |
| 1.4. | Struganje oštećenog maltera sa zidova i plafona, od nastalih pukotina izazvanih sleganjem terena i objekta i drugog oštćenja. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 345.50 |  |  |
| 1.5. | Vađenje opeke sa poda i odvoženje na gradilišnu deponiju Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 29.00 |  |  |
| 1.6. | Skidanje sa podova obloge od linoleuma. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 95.20 |  |  |
| 1.7. | Razbijanje podne ploče i ručni iskop zemlje III kategorije za temelj dimnjaka, dimenzija iskopa minimum 1,00x1,00m dubine 0,90m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Šut i iskopanu zemlju prevesti kolicima na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 1.20 |  |  |
| 1.8. | Ručni utovar i odvoz šuta, zemlje i demontiranih prozora i vrata, sa gradilišne deponije. Utovariti šut, zemlju i prozore na kamion i odvesti na najbližu deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 13.40 |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora i vrata. | kom | 12 |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom u svemu prema dogovoru sa stručnim nadzorom i uputstvu proizvođača. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". U zavisnosti od proizvoda osnovni sloj pripremiti i nanetii uslojevima debljine 1cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti i naneti na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 105.00 |  |  |
| 2.2. | Obrada unutrašnjih i spoljnih špaletni. Popuniti zazor između štoka prozora ili vrata postojeće špaletne purpenom. Nakon 24 sata odstraniti višak purpene i na mestima većih oštećenja obraditi produžnim malterom. Naneti sloj građevinskog lepka, postaviti na ivice ugaonu zaštitnu PVC lajsnu sa mrežicom, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. Obradu unutrašnjih i spoljnih špaletni iskazati zajedno jednom cenom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m obrađenih špaletni. | m | 77.92 |  |  |
| 2.3. | Preko sastruganih i očišćenih zidova i plafona naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađenih zidova. | m² | 345.50 |  |  |
| 2.4. | Nabavka i razastiranje sloja peska minimum debljine 10cm, ispod podova, preko postojeće podloge. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1cm |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 32.00 |  |  |
| 2.5. | Betoniranje podne ploče na tlu betonom MB 25 ili odgovarajuće u sloju od 8cm sa ugradnjom mrežaste armature. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 32.00 |  |  |
| 2.6. | Izravnavanje podova masom za izravnavanje (čekaonica, sestrinska soba, ordinacija i prostorija za odmor-garderoba) |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 95.20 |  |  |
| 2.7. | Nabavka i postavljanje elektroprovodnog poda, jednoslojne homogene PVC podne obloge (čekaonica, sestrinska soba, ordinacija i prostorija za odmor-garderoba). Trake su širine minimum 200cm i debljine 2mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake širine 15-20 mm i debljine 0,20 mm, unakrsno u rasteru 50x50 cm i povezati obodnom trakom (ispod lajsne), a koja se povezuje sa uzemljenjem. Elektroprovodne trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti 24časa na sobnu temperaturu iznad 15 stepeni. Trake zalepiti celom površinom za podlogu elektroprovodnim (antistatik) lepkom. |  |  |  |  |
|  | Postavljanje raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja, vodeći računa da se ne oštete bakarne trake. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji elektroprovodnu podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Na zidove podići podnu oblogu za minimum 10cm, koja pokriva obodne bakarne trake. Način polaganja, boja poda i vrsta lajsni po izboru investitora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² poda. | m² | 95.20 |  |  |
| 2.8. | Izrada temelja za dimnjak od nabijenog betona marke MB 20 ili odgovarajuće, dimenzija 1,00x1,00m dubine (visine) 0,80m. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja minimum 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i tampon šljunka. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 temelja. | m3 | 0.80 |  |  |
| 2.9. | Zidanje troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka u prostoriji sestrinske sobe, prečnika kanala 2x16cm tipa Šidel ili odgovarajuće sa 3 otvora za tri prostorije i dimnjačkim vratancima na tavanu i u dnu prizemlja, u svemu prema peporuci i uputstvu proizvođača. Preko temelja montirati dimnjak podbetoniranjem prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6, preko ovlažene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 10.00 |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka i postavljanje zastakljenih PVC prozora u svemu prema postojećim izgledima. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom ili odgovarajuće, vulkanizovanom na uglovima. Okov okretno-nagibni i boja stolarije, po izboru projektanta. Prozor zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm ispunjenim u međuprostoru argonom (Ar) i dihtovati EPDM gumom. Ugraditi mrežicu za komarce i prozorske daske, unutra i spolja. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih prozora. |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 120x236cm | kom | 4 |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 95x196cm | kom | 2 |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 60x90cm | kom | 2 |  |  |
|  | - giter prozor, dvokrilno otvaranje dim. 230x175cm | kom | 2 |  |  |
| 3.2. | Izrada i postavljanje PVC vrata sa nadsvetlom i sa ugradnjom postojećih PVC demontiranih krila vrata. Vrata izraditi od visokootpornogtvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom isistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. |  |  |  |  |
|  | - jednokrilna vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 1 |  |  |
|  | - dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 1 |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1. | Struganje uljane boje sa zidova. Sve površine ostrugati i oprati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 142.60 |  |  |
| 4.2. | Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti iizvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionimkitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 345.50 |  |  |
| 4.3. | Bojenje starih zidova uljanom bojom, sa lakiranjem, sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Nadkitovati i lakirati. Boja i ton po izboru investitura. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 142.60 |  |  |
| 4.4. | Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, u beloj boji. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 640.00 |  |  |
| 4.5. | Skidanje boje sa vrata upotrebom specijalnog fena za skidanje boje. Postojeće slojeve boje skinuti grejanjem fenom i upotrebom špahtli i odgovarajućih alatki. Postupak ponavljati dok se neskinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² |  |  |  |
| 4.6. | Bojenje starih unutrašnjih vrata, sa kojih je skinuta stara boja. Vrsta boje, proizvođač i ton po izboru projektanta. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti podlogu od firnisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom prvi put, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom. Bojiti uljanom bojom, drugi put. Fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene površine. | m² |  |  |  |

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За предметну јавну набавку не постоји техничка документација и планови.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Доказ: Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2015. и 2016 .годину или извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре-регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника. НАПОМЕНА: Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора 1. Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије. У том случају, Понуђач је дужан да наведе интернет страницу. Доказ: Фотокопија М3А обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање или фотокопија радних књижица или фотокопија уговора радно ангажованих лица у складу са Законом о раду Фотокопија личне лиценце са Потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му издата лиценца није одузета. Фотокопија М3А обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање или фотокопија радних књижица или фотокопија уговора радно ангажованих лица у складу са Законом о раду |
|  | - да је понуђач у претходне две обрачунске године, (2015. и 2016. године) остварио укупан приход у збирном износу од најмање 4.000.000,00 динара (словима: четири милиона динара); -Да рачун Понуђача није био у блокади последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда. |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Понуђач мора да има најмање 6 радника,на неодређено или одређено време или радно ангажовано сходно члану 197-202 Закона о раду, и то КВ или ВКВ раднике грађевинске струке-различитих профила -да има 1 одговорног извођача радова и то једног дипломираног инжењера архитектонске или грађевинсе струке на неодређено или одређено време или радно ангажовано сходно члану 197-202 Закона о раду,са важећом лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или инжењера архитектуре или грађевине на неодређено или одређено време или радно ангажовано сходно члану 197-202 Закона о раду,са важећом лиценцом 700 или 800 |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Доказ: Фотокопија важеће саобраћајне дозволе или други доказ о поседовању камиона (уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. ) |
|  | -Да у поседу (својина, закуп, лизинг) има камион носивости до 3 тоне. |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов наведен у табеларном приказу додатних услова –

Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за  2015. и 2016 .годину или извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре-регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора .

- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије. У том случају, Понуђач је дужан да наведе интернет страницу.

2) Кадровски капацитет, услов наведен у табеларном приказу додатних услова –

Фотокопија М3А обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање или фотокопија радних књижица или фотокопија уговора радно ангажованих лица у складу са Законом о раду

Фотокопија личне лиценце са Потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му издата лиценца није одузета. Фотокопија М3А обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање или фотокопија радних књижица или фотокопија уговора радно ангажованих лица у складу са Законом о раду

3) Технички капацитет, услов наведен у табеларном приказу додатних услова – Фотокопија важеће саобраћајне дозволе или други доказ о поседовању возила за превоз предметног добра (уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. )

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац табеларног прегледа са  структуром понуђене цене

(Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _________од _______ за јавну набавку –Текуће одржавање објеката, ЈН број ОП 13/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правног лица: (заокружити) | а)микро; б)мало; в)средње; г)велико; д)физичко лице |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка радова Текуће одржавање објеката, број ОП 13/17,партија 1

| Укупна цена без ПДВ-а | __________________________ |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | __________________________ |
| Рок и начин плаћања Услов Наручиоца је : не краћи од 30 дана од дана пријема фактуре. | У року од _______дана |
| Рок извођењa радова ( не дуже од 30 дана од дана захтева Наручиоца) |  |
| Рок важења понуде (захтев Наручиоца је не краће од 30 дана). | У року од _______дана |
| Гарантни рок на изведене радове (захтев Наручиоца је не краће од 2 године). | Гарантни рок од _______године |
| Место и начин извршења радова према спецификацији Наручиоца (заокружити). | Сагласан са захтевом Наручиоца ДA / НE |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Услов наручиоца за рок и начин плаћања и рок важења понуде је искључивог карактера, односно понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца биће одбијена као  неприхватљива.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка радова Текуће одржавање објеката, број ОП 13/17,партија 2

| Укупна цена без ПДВ-а | __________________________ |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | __________________________ |
| Рок и начин плаћања Услов Наручиоца је : не краћи од 30 дана од дана пријема фактуре. | У року од _______дана |
| Рок извођењa радова ( не дуже од 30 дана од дана захтева Наручиоца) |  |
| Рок важења понуде (захтев Наручиоца је не краће од 30 дана). | У року од _______дана |
| Гарантни рок на изведене радове | Гарантни рок од _______године |
| Место и начин извршења радова према спецификацији Наручиоца (заокружити). | Сагласан са захтевом Наручиоца ДA / НE |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Услов наручиоца за рок и начин плаћања и рок важења понуде је искључивог карактера, односно понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца биће одбијена као  неприхватљива.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

| REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” |  |  |  |  |  |  |
| Zrenjanin, Svetosavska 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obrazac 2. |  |
| OBRAZAC TABELARNOG PREGLEDA SA STRUKTUROM PONUDJENE CENE |  |

DZ "Dr Boško Vrebalov", Zrenjanin

Zdravstvena stanica Stajićevo

Toze Markovića br. 22, Stajićevo

| Poz. | O p i s r a d o v a | mera | količina | Jedinična cena | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pažljiva demontaža jednostrukih drvеnih prozora. Demontirane prozore sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih prozora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 65x65cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 155x137cm | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 320x137cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Pažljiva demontaža dvokrilnih drvеnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom i bočnim svetlarnikom. Demontirana vrata sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 35+190+35x275cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Pažljiva demontaža dvokrilnih drvrnih vrata na tavanu, na spoljnjem delu dvorišnog zabatnog zida. Demontirana vrata sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 140x200cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Pažljiva demontaža drvenih krila vrata, koja se ponovo ugrađuju i izbijanje drvenog starog ragastoa koji se zamenjuje. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se krilo vrata ne ošteti. Krilo vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, a ragasto i šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu demontiranih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vrata sa nadsvetlom dim. 75x205cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Struganje "španskog" zida do maltera. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² sastruganih zidova. | m² | 483.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ručni utovar i odvoz šuta, zemlje i demontiranih prozora i vrata, sa gradilišne deponije. Utovariti šut, zemlju i prozore na kamion i odvesti na najbližu . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 6.30 |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora i vrata. | kom | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zaziđivanje otvora prozora u zidu šupljim blokovima dimenzija 19x19x25cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 25cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² zazidanog otvora. | m² | 4.52 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Malterisanje produžnim malterom novih zidova, spolja i unutra, u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2cm. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² malterisanih zidova. | m² | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Preko sastruganih i očišćenih zidova naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađenih zidova. | m² | 483.00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Obrada unutrašnjih i spoljnih špaletni. Popuniti zazor između štoka prozora ili vrata postojeće špaletne purpenom. Nakon 24 sata odstraniti višak purpene i na mestima većih oštećenja obraditi produžnim malterom. Naneti sloj građevinskog lepka, postaviti na ivice ugaonu zaštitnu PVC lajsnu sa mrežicom, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. Obradu unutrašnjih i spoljnih špaletni iskazati zajedno jednom cenom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m obrađenih špaletni. | m | 70.52 |  |  |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka i postavljanje zastakljenih PVC prozora u svemu prema postojećim izgledima. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom ili odgovarajuće, vulkanizovanom na uglovima. Okov okretno-nagibni i boja stolarije, po izboru projektanta. Prozor zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm ispunjenim u međuprostoru argonom (Ar) i dihtovati EPDM gumom. Ugraditi mrežicu za komarce i prozorske daske, unutra i spolja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih prozora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor dim. 155x137cm | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 65x65cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata sa nadsvetlom i dva bočna svetlarnika, u svemu prema izgledu postojećih vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot ili odgovarajuće, niskoemisionim staklom d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vrata dim. 35+190+35x275cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Izrada i postavljanje metalnih vrata za tavan. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila min 40x40mm, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom debljine min. 1mm. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilna vrata dim. 140x200cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Izrada i postavljanje drvenih vrata sa ugradnjom postojećih drvenih demontiranih krila vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče ili odgovarajuće u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma ili odgovarajuće, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i bojiti sadolinom dva sloja i završno sadolin lakom u tonu po izboru investitora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilna vrata dim. 75x205cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti iizvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 680.00 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, u beloj boji. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 680.00 |  |  |  |  |  |
| 5. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine minimum 8 cm, mase 16-20 kg/m³, sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča nanet sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² izvedene fasade. | m² | 420.00 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Bojenje demit fasade disperzionom bojom. Pre bojenja fasadne površine preći šmirglom i opajati, a zatim grundirati podlogom. Disperzivnu boju naneti u dva premaza na fasadu. Razmak između prvog i drugog premaza po uputstvu proizvođača boje. Ivice različitih tonova izvući precizno. Površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obrada i ton boje u skladu sa postojećom fasadom. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene površine. | m² | 420.00 |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA |  | IZNOS bez PDV-a: | IZNOS sa PDV-om: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |
|  | PDV stopa: |  |  |  |
|  | Ukupno sa PDV-om: |  |  |  |

Zdravstvena stanica Jankov Most

Zemljoradnička br. 7, Jankov Most

| Poz. | O p i s r a d o v a | mera | količina | Jedinična cena | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pažljiva demontaža dvostrukih drvrnih prozora. Demontirane prozore sklopiti i preneti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 120x236cm | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetklm dim. 95x196cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 60x90cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - giter prozor, dvokrilno otvaranje dim. 230x175cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Pažljiva demontaža krila PVC vrata, koja se ponovo ugrađuju i izbijanje drvenog starog ragastoa sa nadsvetlom koji se zammenjuje. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se krilo vrata ne ošteti. Krilo vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, a ragasto i šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Obijanje dotrajalog maltera sa vlažnih delova zida do minimalne visine 80cm, sa čišćenjem fuga dubine 2cm. Sav šut utovariti i preneti na gradilišnu deponiju. Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Struganje oštećenog maltera sa zidova i plafona, od nastalih pukotina izazvanih sleganjem terena i objekta i drugog oštćenja. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 345.50 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Vađenje opeke sa poda i odvoženje na gradilišnu deponiju Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Skidanje sa podova obloge od linoleuma. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 95.20 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Razbijanje podne ploče i ručni iskop zemlje III kategorije za temelj dimnjaka, dimenzija iskopa minimum 1,00x1,00m dubine 0,90m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Šut i iskopanu zemlju prevesti kolicima na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ručni utovar i odvoz šuta, zemlje i demontiranih prozora i vrata, sa gradilišne deponije. Utovariti šut, zemlju i prozore na kamion i odvesti na najbližu deponiju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. | m3 | 13.40 |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora i vrata. | kom | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom u svemu prema dogovoru sa stručnim nadzorom i uputstvu proizvođača. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". U zavisnosti od proizvoda osnovni sloj pripremiti i nanetii uslojevima debljine 1cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti i naneti na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Obrada unutrašnjih i spoljnih špaletni. Popuniti zazor između štoka prozora ili vrata postojeće špaletne purpenom. Nakon 24 sata odstraniti višak purpene i na mestima većih oštećenja obraditi produžnim malterom. Naneti sloj građevinskog lepka, postaviti na ivice ugaonu zaštitnu PVC lajsnu sa mrežicom, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. Obradu unutrašnjih i spoljnih špaletni iskazati zajedno jednom cenom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m obrađenih špaletni. | m | 77.92 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Preko sastruganih i očišćenih zidova i plafona naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu stručnog nadzora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađenih zidova. | m² | 345.50 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Nabavka i razastiranje sloja peska minimum debljine 10cm, ispod podova, preko postojeće podloge. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Betoniranje podne ploče na tlu betonom MB 25 ili odgovarajuće u sloju od 8cm sa ugradnjom mrežaste armature. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Izravnavanje podova masom za izravnavanje (čekaonica, sestrinska soba, ordinacija i prostorija za odmor-garderoba) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 95.20 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Nabavka i postavljanje elektroprovodnog poda, jednoslojne homogene PVC podne obloge (čekaonica, sestrinska soba, ordinacija i prostorija za odmor-garderoba). Trake su širine minimum 200cm i debljine 2mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake širine 15-20 mm i debljine 0,20 mm, unakrsno u rasteru 50x50 cm i povezati obodnom trakom (ispod lajsne), a koja se povezuje sa uzemljenjem. Elektroprovodne trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti 24časa na sobnu temperaturu iznad 15 stepeni. Trake zalepiti celom površinom za podlogu elektroprovodnim (antistatik) lepkom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja, vodeći računa da se ne oštete bakarne trake. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji elektroprovodnu podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Na zidove podići podnu oblogu za minimum 10cm, koja pokriva obodne bakarne trake. Način polaganja, boja poda i vrsta lajsni po izboru investitora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² poda. | m² | 95.20 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Izrada temelja za dimnjak od nabijenog betona marke MB 20 ili odgovarajuće, dimenzija 1,00x1,00m dubine (visine) 0,80m. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja minimum 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i tampon šljunka. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 temelja. | m3 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Zidanje troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka u prostoriji sestrinske sobe, prečnika kanala 2x16cm tipa Šidel ili odgovarajuće sa 3 otvora za tri prostorije i dimnjačkim vratancima na tavanu i u dnu prizemlja, u svemu prema peporuci i uputstvu proizvođača. Preko temelja montirati dimnjak podbetoniranjem prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6, preko ovlažene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka i postavljanje zastakljenih PVC prozora u svemu prema postojećim izgledima. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom ili odgovarajuće, vulkanizovanom na uglovima. Okov okretno-nagibni i boja stolarije, po izboru projektanta. Prozor zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm ispunjenim u međuprostoru argonom (Ar) i dihtovati EPDM gumom. Ugraditi mrežicu za komarce i prozorske daske, unutra i spolja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenih prozora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 120x236cm | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilni prozor sa nadsvetlom dim. 95x196cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilni prozor dim. 60x90cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - giter prozor, dvokrilno otvaranje dim. 230x175cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Izrada i postavljanje PVC vrata sa nadsvetlom i sa ugradnjom postojećih PVC demontiranih krila vrata. Vrata izraditi od visokootpornogtvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom isistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - jednokrilna vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim. 130x325cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Struganje uljane boje sa zidova. Sve površine ostrugati i oprati. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 142.60 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti iizvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionimkitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 345.50 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Bojenje starih zidova uljanom bojom, sa lakiranjem, sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Nadkitovati i lakirati. Boja i ton po izboru investitura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 142.60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, u beloj boji. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 640.00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Skidanje boje sa vrata upotrebom specijalnog fena za skidanje boje. Postojeće slojeve boje skinuti grejanjem fenom i upotrebom špahtli i odgovarajućih alatki. Postupak ponavljati dok se neskinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Bojenje starih unutrašnjih vrata, sa kojih je skinuta stara boja. Vrsta boje, proizvođač i ton po izboru projektanta. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti podlogu od firnisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom prvi put, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom. Bojiti uljanom bojom, drugi put. Fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene površine. | m² |  |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA |  | IZNOS bez PDV-a: | IZNOS sa PDV-om: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 4. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |
|  | PDV stopa: |  |  |  |
|  | Ukupno sa PDV-om: |  |  |  |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Текуће одржавање објеката, бр. ОП 13/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Текуће одржавање објеката број ОП 13/17, испуњава све услове из чл. 75.  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Текуће одржавање објеката број ОП 13/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XII  МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци радова – текуће одржавање објеката

партија ______

између :

1.Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин кога заступа в.д.директор Субић мр Миодраг из Зрењанина (у даљем тексту Наручилац), с једне стране и

2.___________________________________________________________________________, ког заступа ___________________________________, из __________________________

(у даљем тексту Понуђач), с друге сране

Подизвођачима:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015), спровео отворени поступак јавне набавке радова –Текуће одржавање објеката, за потребе Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин; редни бр.13  у 2017-ој години.

- да је Понуђач  доставио понуду бр.ОП 02-____ од _______.2017. год. за партију ______, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора (попуњава Понуђач);

- да понуда Понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број ОП 02-___ од _____. 2017. године и понуде Понуђача број ОП 02-___ од ______.2017. године изабрао Понуђача за набавку радова –Текуће одржавање објеката,партија _____ (попуњава Наручилац).

Члан 2.

Предмет овог уговора су радови –Текуће одржавање објеката, здравствена станица _________________, за потребе Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, у свему према понуди Понуђача бр. ОП 02-___ од ____.2017.године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора (попуњава Понуђач).

Понуђач је извођење радова поверио другом Понуђачу-подизвођачу _____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности или ___________________ динара без ПДВ-а. (попуњава Понуђач).

Уколико Понуђач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.

Члан 3.

Укупна цена радова, који су предмет овог уговора, утврђена је у понуди Понуђача број ________, у износу од _____________________________ динара без ПДВ-а, односно у износу од  ____________________динара са ПДВ-ом. (попуњава Понуђач).

Укупна понуђена цена представља збир јединичних цена за дату предметну јавну набавку.

Цене радова су фиксне и непромењиве у току трајања  уговора и обухватају све трошкове који терете предметну јавну набавку.

Члан 4.

Место извршења предметних радова је здравствена станица у _______________.

Рок за извођење радова је .................. дана од дана захтева Наручиоца.(попуњава Понуђач).

Продужење рока извршења радова  толерише се само у случају више силе.

Члан 5.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране суобавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила

Члан 6.

Понуђач радова се обавезује да за извођење радова ангажује раднике који су стручно оспособљени за предмет овог уговора,да обезбеди сигурност објекта и радова,опреме,уређаја и инсталација,радника и пролазника,саобраћаја и суседних објеката.

Понуђач је дужан да по завршетку радова или раскидању уговора повуче своје раднике,уклони преостали материјал,опрему и средства за рад,као и да очисти објекат.

Члан 7.

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.

Приликом примопредаје извршених радова сачиниће се Записник.Уколико Наручилац констатује да радови нису извршени у складу са закљученим уговором,Наручилац има право да захтева од Понуђача да исте исправи,односно отклони у оптималном року у зависности од врсте радова.

Гарантни рок за изведене радове износи............године,рачунајући од дана примопредаје изведених радова.(попуњава Понуђач)

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у току гарантног рока одмах по пријему писменог захтева Наручиоца.Ако Понуђач не поступи по захтеву Наручиоца,Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице на терет Понуђача.

Члан 8.

Стручни надзор над извођењем предметних радова испред Наручиоца врши.....................................(попуњава Наручилац).

Члан 9.

Наручилац може раскинути уговор ако је предходно оставио Понуђачу накнадни примерени рок за испуњење уговора који не може бити дужи од 10 дана.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Понуђач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Понуђач неће моћи да испуни уговор у  накнадном року.

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писменим путем, уз отказни рок од 10 (десет) дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором предузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора (цена са ПДВ-ом) плати Понуђачу у року од 30 од дана пријема рачуна достављеног Наручиоцу.

Члан 11.

Понуђач  се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач  не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће приложену меницу за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци;

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора  о јавној набавци од стране понуђача;

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе  му штету.

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења, сматраће се да је одустао од уговора.

Понуђач се обавезује  да Наручиоцу пријави сваку промену до које дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза.

Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на одређено време, са роком важења 12 месеци од дана закључења уговора.

Члан 13.

Све евентуалне спорове у вези са овим уговором уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, надлежан је  суд у Зрењанину.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Понуђач 								Наручилац

___________________ 					        _____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)		(потпис и печат овлашћеног лица)

Подизвођач

____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Учесник у заједничкој понуди,

____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

- Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, попунити на означеним местима, потписати и оверити печатом на месту предвиђеном за потпис Понуђача, чиме Понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

-У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

- У случају подношења понуде за више партија, потребно је копирати и попунити модел уговора за сваку партију посебно.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Текуће одржавање објеката, ЈН бр ОП 13/17 ,партија.......- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.10.2017. године до 9.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

Партија 1-Радови у здравственој станици у Стајићеву

Партија 2- Радови у здравственој станици у Јанковом Мосту

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

„Измена понуде за јавну набавку добара – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈН ОП бр 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈН ОП бр 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара  – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈН ОП бр 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈН ОП бр 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је не краћи од 30 дана од дана пријема рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извођења радова је не дуже од 30 дана од дана захтева Наручиоца.

Место извршења радова  – Здравствена станица Стајићево и Здравствена станица Јанков Мост

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за сваки појединачни предмет набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију Наручиоца (осим за предметно добро риванол).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а , са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Уколико понуђач не достави средство обезбеђења, сматраће се да је одустао од уговора.

Наручилац ће приложену меницу за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци;

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора  о јавној набавци од стране понуђача;

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе  му штету.

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења, сматраће се да је одустао од уговора.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail nabavke@dzzrenjanin.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 13/17 – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА . Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће Комисија Наручиоца по истеку рока за подношење понуда, односно дана 30.10.2017. године у 10.00 часова, на адреси Наручиоца Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, ул. Бул.Милутина Миланковића 2, Одсек за јавне набaвке.

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail nabavke@dzzrenjanin.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин; јавна набавка бр. 13/17;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.