ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 2- ИГЛЕ

Opsi

| Redni broj | Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bebi sistem 21G Nipro ili odgovarajuće | kom | 2.500 |
| 2 | Bebi sistem 23G Nipro ili odgovarajuće | kom | 800 |
| 3 | Igla 0.45 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 8.500 |
| 4 | Igla 0.6 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 17.000 |
| 5 | Igla 0.8 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 40.000 |
| 6 | Igla 0,9 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 600 |
| 7 | Igla 1.1 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 1.700 |
| 8 | Igla 1.2 PVC Nipro ili odgovarajuće | kom | 3.200 |
| 9 | Infuzioni sistem | kom | 800 |
| 10 | Intravenske kanile 18G Nipro iliodgovarajuće | kom | 400 |
| 11 | Intravenske kanile 20G Nipro ili oodgovarajuće | kom | 1.700 |
| 12 | Intravenske kanile 22G Nipro ili odgovarajuće | kom | 800 |
| 13 | Intravenske kanile 24 G Nipro ili odgovarajuće | kom | 250 |

Опис предметних добара:

- Игле

Опис: Игле (свих величина) треба да су хиподермалне, стерилне, за једнократну употребу, појединачно паковане. Треба да буде израђена од челика типа stainless SUS-304 (метални део) са ултратанким зидом и косим, оштро засеченим врхом. Прикључак треба добро да налегне на шприц, без могућности спадања. Прикључак игле треба да је од полипропилена у боји која, према међународним стандардима, одређује величину игле. За све димензије игала произвођач мора бити исти. Унутрашње паковање мора имати обележје у боји која одговара боји прикључка игле.

Тражени стандард доказати одговарајућим сертификатом или другим документом издатим од стране надлежне институције (анализа, потврда, решење, произвођачка декларација и сл.)

- Беби систем:

Опис:Треба да је стерилан, за једнократну употребу, појединачно пакован. Игла мора бити од нерђајућег челика са оштрим, закошеним врхом и флексибилним крилцима која су у боји која одговара величини игле, према међународним стандардима. Црево мора бити прозирно, флексибилно и отпорно на савијање.

- Инфузиони систем

Опис: Стерилан, за једнократну употребу, појединачно пакован. Меко, флексибилно црево, дужине мин.150цм, точкић омогућава прецизну регулацију протока 20 капи у 1 мл, са филтером у провидној цеви испод игле, са гуменим наставком и luer-slip конекцијом.

Паковање:

На унутрашњем паковању предметних добара из  партије „Игле“  морају  бити наведени најмање следећи подаци:

- назив добра (медицинског средства)

- метод стерилизације (за стерилне производе)

- ознака да је производ стерилан, нетоксичан, апироген и да је за

једнократну употребу

- рок употребе

- број лота или серијски број

- да буде видљива величина игле у G и мм (за тражене величине)

- да се јасно види рок стерилности ( рок употребе)

- да је обележено бојом у складу са међународним стандардом због брже и прецизније идентификације величине игле (за тражене величине).

Спољашње паковање треба да буде обележено одговарајућом бојом која одговара боји на унутрашњем паковању, као и боји прикључка игле (ставке 3-8), као и боји крилаца и чепа (за ставке 1,2,10,11,12 и 13) због брже и прецизније идентификације величине игле.

Игле (ставке 3-8) и каниле (ставке од 10 – 13) су паковане у блистере.

Игле (ставке 3-8) су паковане у блистере (1блистер=5ком.игала), а блистери у кутије (1кутија=100 ком.игала).

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.