ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

– СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР-

Opsi

Минималне техничке карактеристике које стерилизатор мора да има:

1. Суви стерилизатор запремине минимално 20л

2. Структура стерилизатора направљена од нерђајућег челика

3. Заптивање врата обезбеђено путем нетоксичне силиконске гуме

3. Грејни елементи ојачани нерђајућим челиком

4. Могућност закључавања путем кључа који се налази на ручици за отварање врата

5. Подесиви ваздушни тунел за подешавање и циркулацију топлог ваздуха

6. Дигитална контрола уређаја

7. Подесиви тајмер од 0 до 250 минута

8. Подесива температура од 0 до 200°C

9. Приказ температуре и времена стерилизације на засебним екранима

10. Сигурносни термостат

11. Минимално 5 функцијских тастера и један тастер за укљ./искљ.

12. Унутрашње димензије: минималмно 405x255x210h mm

13. Аутоматска индикација проблема са напајањем

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 20 дана  од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке.

- Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

Место испоруке добра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.