ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 1 – АПАРАТ ЗА БОЈЕЊЕ ПАП-ОВА У РЕФЕРЕНТНОЈ ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Opsi

Минималне техничке карактеристике које апарат мора да има:

1.Апарат за аутоматско рутинско бојење патохистолошких препарата

2.Капацитет најмање 30 плочица/носачу

3.Могућност рада са најмање 5 корпица истовремено

4.Најмање 18 комора за реагенсе

5.Најмање 1 комора за пуњење

6.Најмање 3 коморе за испирање водом

7.Најмање 1 комора за сушење

8.Најмање 2 излазне коморе (за пражњење носача)

9.Капацитет коморе највише 500 мл

10.Контрол панел екран за праћење протокола бојења у реалном времену

11.Могућност прављења најмање 15 различитих програма

12.Могућност прављења најмање 25 корака за сваки програм

13.Независно програмирање одабраних параметара за сваку комору

14.Систем управљања реагенсима

15.Могућност коришћења корпица и других произвођача

16.Филтер за извлачење испаравања хемикалија са активним угљем

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 40 дана од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке.

-Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

Место испоруке добра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.