ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 2- МИКРОСКОП РАДИ АНАЛИЗЕ И ОЧИТАВАЊА ЋЕЛИЈА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ НА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ ПО МЕТОДУ ПАПАНИКОЛАУ

Opsi

Минималне техничке карактеристике које микроскоп мора да има:

1.         Микроскоп за рад у светлом пољу, пропуштена светлост

2.	Керамички сточић са телескопским ручицама

3.	Ручица сточића обложена гумом, са могућношћу скидања

4.	Уређај за подешавање тензије

5.	Прецизни механизам за фино фокусирање са системом фокус стоп

6.	Ергономско подешавање висине макро/микро ручица

7.	Макро/микро ручице обложене гумом

8.	Држач објектива за најмање 5 објектива

9.	ЛЕД осветљење са константном температуром боје

10.	Осветљење са радним веком од најмање 50.000 радних сати

11.	Варијабилно Коехлер осветлење

12.	Окулари 10x, ширине видног поља најмање 22мм, оба са диоптријским прстеном

13.	Окулари са могућношћу додатка гратикуле

14.	Окулари са гуменим шкољкама

15.	Бинокуларни тубус 30° угла гледања

16.	Објективи тубусне дужине веће од 190мм:4x/0.10; 10x/0.25; 20x/0,40; 40x/0.65; 100x/1,25 оил

17.	Имерзионо уље ИСО8036, 20мл

18.	Колор кодирани кондензор CL/PX 0.90/1.25 оил PХ, DF

19.	Заштитни покривач

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 40 дана од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке.

-Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

Место испоруке добра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.