ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 3 – ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА ЗА ПРЕГЛЕДЕ У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ

Op

Минималне техничке карактеристике које гинеколошка столица мора да има:

1.Електрична столица са 3 електромотора за следећа подешавања: нагиб леђног и седалног дела, висине и Тренделенбурга

2.Ножни контролер, са свим електричним функцијама и могућношћу  аутоматског постављања столице у почетни положај за приступ пацијента

3.Основа столице потпуно заштићена од продирања течности и прашине пластичном навлаком од ливене пластике

4.Седални део и наслон леђа су пресвучени водоотпорном вештачком кожом у класи 1ИМ, без шавова. Отпорна на уобичајена средства за чишћење. Дебљина испуњења минимум 9 цм

5.Наслон леђа подесив преко електромотора минимално до +75º

6.Седални део подесив преко електромотора минимално до +35º

7.Висина столице подесива преко електромотора у минималном распону од 51 до 102 цм

8.Намењене и за жене са посебним потребама

9.Гоепел наслони ногу од квалитетне  гуме на држачима од квалитеног челика , подесиви по висини и нагибу

10.Посуда за отпад од ИНОXа коју је могуће сместити испод седалног дела

11.Држач ролне папира

12.Минимално дозвољено оптерећење 200 кг

13.Дужина у хоризонталном положају 130 цм ±3 цм

14.Ширина лежеће плоче 59 цм ±2 цм

15.Ротација лежеће плоче до 180°, независно од постоља

16.Столица је на металним подесивим ногицама са гуменим стопама

17.Столица поседује држаче за руке пацијента

18.Постоље заштићено облогом од квалитетне техничке пластике

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 70 дана од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке.

-Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

- Резервни делови морају бити обезбеђени минимално 7 година

Место испоруке добaра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.