ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 4-ЦТГ АПАРАТ ЗА МОНИТОРИНГ ТРУДНОЋЕ

OМpsi

Минималне техничке каратктеристике које мора да има:

1.ТФТ ЛЦД колор екран дијагонале минимиум 7’’ са могућношћу ротирања 360°

2.Могућност нумеричког и графичког приказа података

3.Могућност снимања записа у интерној меморији уређаја, минимум 450х

4.Снимање података на УСБ меморију

5.Функција интерпретације

6.Минимална ширина термалног штампача 150мм

7.Водоотпорне сонде

8.Опсег мерења ФХР:30-240 бпм

9.Прецизност +/-2%

10.Опсег мерења УЦ: 0-99

11.Аутоматска детекција покрета плода

12.Функција аутоматског искључивања штампе у временском интервалу од: 10,20,30,40,50,60 мин

13.Могућност повезивања са ПЦ рачунаром

14.Интегрисани држачи сонди

15.Ултразвучна сонда  1

16. Тоцо сонда   1

17. Спољни струјни адаптер- заштита од струјног удара

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 40 дана  од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке.

-Гаранција за сонде не може бити краћа од 6 месеци од дана испоруке.

-Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

Место испоруке добра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.