ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 24/23

ПАРТИЈА 3 – Санација крова у амбуланти Лукино село

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skidanje sa krova polomljenih crepova i letvi. Odnošenje šuta na najbližu deponiju do 5km | m2 | 25 |
| 2 | Otkivanje opšivke od lamperije. Odnošenje šuta na najbližu deponiju do 5km | m2 | 58,5 |
| 3 | Skidanje dimnjačkih limenih opšivki ( dimenzije dimnjaka 50x50 cm) i ventilacionih kapa. Odnošenje na deponiju do 5km. | kom | 3+ 4 |
| 4 | Skidanje oluka ( horizontala i vertikala). Odnošenje na deponiju do 5 km. | m | 43 |
| 5 | Postavljanje letava gde je to potrebno za crepove 5x8 u dužini | m | 20 |
| 6 | Zidanje dimnjaka koji je srušen za 1m punom opekom | m | 1 |
| 7 | Malterisanje dimnjaka produžnim malterom 1,2m. Postavljanja betonskih opšivki na vrh dimnjaka. Dimenzije dimnjaka 50x50cm | kom | 3 |
| 8 | Postavljanje svih pocinkovanih opšivki oko dimnjaka i ventilacionih kapa | kom | 3+4 |
| 9 | Postavljanje krovnog pokrivača koji se uklapa sa Kikinskim crepom272 ili odgovarajuće | m2 | 25 |
| 10 | Zalivanje slemenjaka frakcijskim malterom u dužini od 11,5 | m | 11,5 |
| 11 | Postavljanje olučnih horizontala od plastificiranog lima | m | 25 |
| 12 | Postavljanje olučnih vertikala od plastificiranog lima | m | 13 |
| 13 | Postavljanje plaftificiranih opšivki streha | m2 | 65 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је амбуланта у Лукином селу.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 24 месецa  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.