ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 24/23

ПАРТИЈА 5 – Санација развојног саветовалишта

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skidanje zida od lezonita u debljini od 10cm i odnošenje šuta. ( jedna vrata ostaju za ponovnu ugradnju).Voditi računa o elektro instalaciji koja se nalazi na tom zidu. | m2 | 22.13 |
| 2 | Skidanje keramičkih pločica sa zida i odnošenje šuta | m2 | 2 |
| 3 | Postavljanje novog pregradnog zida od gipsanig ploča od 12,5mm, sa potrebnim ukrućenjem i ugradnjom postojećih vrata 90x200 | m2 | 6 |
| 4 | Bojenje zidova belom bojom u dva sloja sa potrebnim struganjem i gletovanjem | m2 | 85 |
| 5 | Bojenje sokle uljanom belom bojom u dva sloja | m2 | 44 |
| 6 | Čišćenje radijatora i cevi od grejanja žičanom četkom. Bojenje u dva sloja belom bojom za radijatore radijatori su dimenzije 50x20x70 16 rebara, 12mx1” cevi | kom | 16 |
| 7 | Izmeštanje elektro instalacije za prekidač | kom | 1 |
| 8 | Postavljanje LED panela 60x60 | kom | 3 |
| 9 | Popravka poda gde je skinut zid | m2 | 6m2 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је Развојно саветовалиште у згради Дечијег диспанзера.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 24 месецa рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.