ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 28/23

ПАРТИЈА 1 – Санација амбуланте у Меленцима

OpпsiП

| Rb | Vrsta radova | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje grana brestova, koja se naslanjaju na objekat,uz pomoć auto korpe na visini od 6 i više metara. Potrebno je oblikovati 4 krošnje zbog začepljavanja oluka. Isečene grane odneti na najbližu deponiju do 3km | kom | 4 |
| 2 | Čišćenje horizontalnih oluka iz auto korpe na visini od 6m. Odnošenje otpada na udaljenost od 3km. Obračun šuta po m | m | 25 |
| 3 | Obrada špaleta na aluminijumskim prozorima sa dvorišne spoljnje strane. Postavljanje spoljnje i unutrašnje doprozorske daske, u prostorijama ( odmor, intervencija i savetovalište). Dimenzije prozora: - 155 x 130 kom 3 205 x 148 kom 1. U cenu ulazi i nabavka potrebnog materijala. | kom | 3+1 |
| 4 | Oblaganje pregradnog zida, jer je pukao horizontalno, gipsanim pločama od 12,5mm, sa obe strane na aluminijumskim nosačima, sa otvorom za vrata. Dimenzija pregradnog zida je 600 x350, a vrata su 102x205. U cenu ulazi i nabavka potrebnog materijala | m2 | 45 |
| 5 | Obrada spojeva, gletovanje zida i bojenje belom poludisperzijom u dva sloja. | m2 | 45 |
| 6 | Skidanje i lepljenje sokle od keramičkih podnih pločica sa pregradnog zida. U visini od 10cm. Pločice lepiti lepkom za pločice, postavljene pločice fugovati i pločice očistiti. U cenu ulazi I nabavka potrebnog materijala | m2 | 3 |
| 7 | Proveriti crepove na krovu da li dobro naležu, zamenuti sve polomljene. U cenu ulazi i nabavka crepova. | m2 | 5 |
| 8 | Proveriti limene opšivke oko dimnjaka. Ako je potrebno zamenuti ih novim. U cenu ulazi nabavka i zamena opšivki. | kom | 6 |
| 9 | Proveriti ispravnost dimnjačkih otvora za čišćenje dimnjaka. Ako je potrebno zamenuti novim. U cenu ulazi i nabavka vratanca za dimnjak. | kom | 6 |
| 10 | Zamena ,,armstrong” ploča sa plafona, koje su oštećene, dimenzije 60x60cm, debljina 1cm | kom | 20 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођење предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је амбуланта у Меленцима.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова и за уграђени материјал/опрему, у трајању од најмање 12 месеци,  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.