ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 28/23

ПАРТИЈА 2 – Санација ограде у Служби Хитне медицинске помоћи

OpпsiП

| Rb | Vrsta radova | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uklanjanje oštećenih delova ograde od betonskih ploča dimenzije 30x200x10. Šut odneti na deponiju do 5km. Ostatak ploča uskladištiti za ponovnu ugradnju. Obračun po broju ploča | komad | 198 |
| 2 | Iskopati temelj 30x30 x70cm za 23stuba. Obračun po m3 iskopa | m3 | 2 |
| 3 | Betonirati armirano betonskog stopa na visini kote terena, sa potrebnom armaturom i ugradnja gotovih betonskih stubova za postojeću ogradu u stope. Ako se polome stubovi zamenuti novim. Obračun po m3 betona. | m3 | 1 |
| 4 | Postavljanje starih betonskih ploča 20x205x5. 9 komada jedno na drugu u 22 polja. Ploče koje nedostaju zamenuti novim. Broj ploča je 198 i 23 stuba. Obračun po komadu postavljenih ploča | kom | 198+23 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођење предметних радова је 15 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је Служба Хитне медицинске помоћи.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова и за уграђени материјал/опрему, у трајању од најмање 12 месеци,  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.