NABAVKA RADOVA -SANACIJA KROVA NA STOMATOLOŠKOJ AMBULANTI OP 29/23

| Broj stavke | Opis radova | Količina | Jedinica mere | Jedinična cena | Ukupno dinara bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa sa svim drvenim letvama. Demontaža dotrajalih i oštećenih delova drvene krovne konstrukcije oko 10% Crep, letve, podaščanja i dotrajalu građu skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine krova. | 250 | m2 |  |  |
| 2. | Demontaža oluka, olučnih vertikala i preostalih limenih opšivki na krovu. Oluke i opšivke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m demontirane limarije. | 150 | m |  |  |
| 3. | Zamena ili ojačanje dotrajalih drvenih delova krova ( око 10% ) suvom jelovom građom. Delove krova izvesti u svemu prema postojećoj konstrukciji. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | 35 | m2 |  |  |
| 4. | Letvisanje krova letvama 3x5cm, na razmaku od 16cm za gusto pokrivanje biber crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m postavljenih letvi. | 1600 | m |  |  |
| 5. | Postavljanje postojećeg demontiranog ispravnog biber crepa, sa vezivanjem svakog trećeg crepa, odnosno svakog u prvom redu do strehe. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 kosine krova. | 200 | m2 |  |  |
| 6. | Nabavka i postavljanje biber crepa, a vezivanjem svakog trećeg crepa, odnosno svakog u prvom redu do strehe. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 kosine krova. | 50 | m2 |  |  |
| 7. | Nabavka i postavljanje slemnjaka na slemenu i grbinama krova. Slemenjakemontirati u suvo, pomoću kuka ( bez zalivanja malterom ). Obračun po m slemena. | 30 | m |  |  |
| 8. | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od pocinkovanog lima, širine oluka 16cm, debljine 0,6mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 4mm, na razmaku od 80cm-95cm ( razmak rogova). Obračun po m montiranog oluka. | 90 | m |  |  |
| 9. | Izrada i montaža okruglih olučnih pocinkovanih cevi, prečnika D=16cm, debljine 0,6mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Obračun po m montiranog oluka. | 50 | m |  |  |
| 10. | Opšivanje krovnih vetar lajsni, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 50 | m |  |  |
| 11. | Opšivanje krovnih uvala, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 50 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 30 | m |  |  |
| 12. | Opšivanje krovnih dozidnica, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 40 | m |  |  |
| 13. | Opšivanje dimnjaka i krovnih prozorapocinkovanim limom, razvijene širine rš 40cm, debljine 0,60mm.Lim uz zid dimnjaka podići najmanje za 20cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu opeka. Opšivanje dimnjaka izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu montirane opšivke. | 12 | kom |  |  |
|  |  |  |  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |
|  |  |  |  | Iznos PDV-a: |  |
|  |  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

НАПОМЕНА:    Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.