ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санација крова на стоматолошкој амбуланти ОП 29/23

OpпsiП

| Broj stavke | Opis radova | Količina | Jedinica mere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa sa svim drvenim letvama. Demontaža dotrajalih i oštećenih delova drvene krovne konstrukcije oko 10% Crep, letve, podaščanja i dotrajalu građu skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine krova. | 250 | m2 |
| 2. | Demontaža oluka, olučnih vertikala i preostalih limenih opšivki na krovu. Oluke i opšivke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m demontirane limarije. | 150 | m |
| 3. | Zamena ili ojačanje dotrajalih drvenih delova krova ( око 10% ) suvom jelovom građom. Delove krova izvesti u svemu prema postojećoj konstrukciji. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | 35 | m2 |
| 4. | Letvisanje krova letvama 3x5cm, na razmaku od 16cm za gusto pokrivanje biber crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m postavljenih letvi. | 1600 | m |
| 5. | Postavljanje postojećeg demontiranog ispravnog biber crepa, sa vezivanjem svakog trećeg crepa, odnosno svakog u prvom redu do strehe. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 kosine krova. | 200 | m2 |
| 6. | Nabavka i postavljanje biber crepa, sa vezivanjem svakog trećeg crepa, odnosno svakog u prvom redu do strehe. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 kosine krova. | 50 | m2 |
| 7. | Nabavka i postavljanje slemnjaka na slemenu i grbinama krova. Slemenjake montirati u suvo, pomoću kuka ( bez zalivanja malterom ). Obračun po m slemena. | 30 | m |
| 8. | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od pocinkovanog lima, širine oluka 16cm, debljine 0,6mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 4mm, na razmaku od 80cm-95cm ( razmak rogova). Obračun po m montiranog oluka. | 90 | m |
| 9. | Izrada i montaža okruglih olučnih pocinkovanih cevi, prečnika D=16cm, debljine 0,6mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Obračun po m montiranog oluka. | 50 | m |
| 10. | Opšivanje krovnih vetar lajsni, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 50 | m |
| 11. | Opšivanje krovnih uvala, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 50 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 30 | m |
| 12. | Opšivanje krovnih dozidnica, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, debljine 0,60mm. Obračun po m montirane opšivke. | 40 | m |
| 13. | Opšivanje dimnjaka i krovnih prozora pocinkovanim limom, razvijene širine rš 40cm, debljine 0,60mm.Lim uz zid dimnjaka podići najmanje za 20cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu opeka. Opšivanje dimnjaka izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu montirane opšivke. | 12 | kom |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем радова одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је Стоматолошка амбуланта, ул. Народне омладине 4, у Зрењанину.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова и за уграђени материјал/опрему, у трајању од најмање 24 месеца  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.